IEPIRKUMA

“Lokālās katlumājas “Kalkūni”, Ķieģeļu ielā 23, Daugavpilī pārbūve ar jauna katla uzstādīšanu”

NOLIKUMS

ar grozījumiem

- Iepirkuma priekšmets

  - Pasūtītājs - pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”                                      (turpmāk – PAS „Daugavpils siltumtīkli”), reģistrācijas Nr. 41503002945, juridiskā         adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401.

  - Kontaktpersonas:

- jautājumos par tehniskās specifikācijas prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” tehniskā direktora vietnieks, tel. 20044461;

- jautājumos par iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tel. 26673754.

1.3. Iepirkuma priekšmets: “Lokālās katlumājas “Kalkūni”, Ķieģeļu ielā 23, Daugavpilī pārbūve ar jauna katla uzstādīšanu”.

1.4. Iepirkuma identifikācijas numurs – DS/2019/20.

1.5. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos tīmekļvietnēs www.dsiltumtikli.lv  un www.daugavpils.lv.

1.6. Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, piedāvājuma atbilstības pārbaudi un izvēli veiks PAS „Daugavpils siltumtīkli” Iepirkumu komisija (turpmāk - Komisija).

- Piedāvājuma noformēšana

  - Piedāvājums ir jānoformē un jāiesniedz atbilstoši šī nolikuma 2.2. - 2.8.punktu nosacījumiem.

  - Piedāvājumu paraksta persona ar pārstāvības tiesībām vai tās pilnvarota persona. Ja piedāvājumu parakstījusi pilnvarotā persona, piedāvājumam pievienojams pilnvaras oriģināls.

  - Pretendenta  piedāvājumā ietilpst:

    - Licenču un/vai sertifikātu kopijas komercdarbības veikšanai Latvijas Republikā, kas atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir nepieciešami šajā iepirkumā noteiktās darbības veikšanai. Dokumentiem ir jābūt juridiski spēkā esošiem, atbilstoši likumam „Dokumentu juridiskā spēka likums”.

    - Pretendenta parakstītais pieteikums iepirkumam (1.pielikums);

    - Pretendenta parakstīta tehniskā specifikācija iepirkumam (2.pielikums);

    - Pretendenta parakstītais finanšu piedāvājums iepirkumam (3.pielikums)

    - Iekārtu atbilstības novērtēšanas dokumenti: ES apstiprinājuma sertifikāta kopija un atbilstības deklarācijas kopija;

    - Detalizēts piedāvāto iekārtu un izstrādājumu apraksts, norādot tajā galvenos tehniskos parametrus;

    - Darbu izpildes grafiks.

  - Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Gadījumā, ja piedāvājumā iekļautais dokuments ir svešvalodā, tam jāpievieno tulkojums valsts valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, pretējā gadījumā Komisijai ir tiesības uzskatīt, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts.

  - Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām un caurauklotām, pievienotam satura rādītājam.

  - Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

  - Visām piedāvājumā iekļautajām dokumentu kopijām jābūt apliecinātām Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu, piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pretendentam nav tiesību pēc lēmuma par iepirkuma uzvarētāju pieņemšanas norādīt papildus izmaksas.

  - Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, lai precizētu datus par iesniegtajiem Pretendentu dokumentiem un piedāvājumiem, kā arī pieprasīt Pretendentiem uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus.

  - Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš

3.1. Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu līdz 2019.gada 2.augusta plkst.10:00.

3.2. Piedāvājuma iesniegšana:

3.2.1. iesniegšanai personīgi:

PAS “Daugavpils siltumtīkli” sekretariātā 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, 9.kabinetā darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no         plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 12:45, piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz           plkst. 13:00;

3.2.2. pasta adrese:

PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401.

3.3. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi: Iepirkums “Lokālās katlumājas “Kalkūni”, Ķieģeļu ielā 23, Daugavpilī pārbūve ar jauna katla uzstādīšanu”, neatvērt līdz 2019.gada 2.augusta plkst. 10:00. Uz aploksnes jānorāda Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numuri.

3.4. Piedāvājumi, kuri tiks iesniegti pēc 2019.gada 2.augusta plkst.10:00, netiks atvērti un tiks nosūtīti Pretendentiem atpakaļ.

3.5.	Piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājums ir jāsagatavo saskaņā ar šī nolikuma 3.pielikumu „Pretendenta finanšu piedāvājums”.

  - Visām cenām jābūt norādītām Eiro (EUR).

  - Finanšu piedāvājums jāparaksta šī nolikuma 2.2.punktā paredzētajā kārtībā.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

5.1.	Attiecībā uz Pretendentu, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijiem būtu piešķiramas tiesības slēgt Līgumu, Pasūtītājs pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu šim Pretendentam, iegūstot informāciju no publiskām datubāzēm, kompetentām institūcijām, kā arī pieprasot Pretendentam iesniegt attiecīgas izziņas, pārliecinās par to, ka attiecīgais Pretendents atbilst Iepirkuma dalības nosacījumiem.

5.2. Pasūtītājs var izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja netiek izpildītas nolikuma prasības.

5.3.	Par iepirkuma uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kas piedāvās zemāko cenu ar nosacījumu, ka tiks izpildītas iepirkuma nolikuma prasības.

5.4.	Ja piedāvājumu Pasūtītājs uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs rakstveidā var pieprasīt no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem. Pretendentam ir pienākums sniegt skaidrojumu pieprasījumā norādītajā termiņā. Ja skaidrojums netiek iesniegts noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības Pretendentu izslēgt no turpmākās dalības iepirkumā.

5.5.	Ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts līgums atbilstoši šī nolikuma prasībām un Pretendenta piedāvājumam.

5.6.	Pēc lēmuma pieņemšanas 3 (trīs) darba dienu laikā iepirkumu komisija informēs visus Pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu, nosūtot informāciju pa pastu, elektroniskā veidā vai pa faksu.

5.7.	Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šajā nolikumā norādītā termiņa, netiks atvērti un neatvērtā veidā tiks atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

5.8.	Gadījumā, ja iepirkumam tiks iesniegts tikai 1 (viens) piedāvājums, kas pilnībā atbilst nolikuma prasībām, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju.

5.9.	Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

5.10. Ja par iepirkuma uzvarētāju atzītais Pretendents 1 (vienas) nedēļas laikā no dienas, kad tiks paziņots uzvarētājs, nenoslēgs ar Pasūtītāju līgumu, Pasūtītājs ir tiesīgs par uzvarētāju atzīt nolikuma nosacījumiem atbilstošu cita Pretendenta piedāvājumu ar nākamo zemāko cenu un slēgt ar viņu līgumu.

- Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas

  - Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu no    piedāvājumiem.

- Cita informācija

7.1. Saziņa (informācijas apmaiņa) starp Pasūtītāju vai Komisiju un Pretendentiem iepirkuma ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, elektroniskā veidā vai faksu. Saziņas dokumentu, ko Pretendents nosūtīja pa faksu vai elektroniskā veidā, vienlaikus nosūta pa pastu. Saziņas dokumentu ar atbildi uz Pretendenta jautājumiem Pasūtītājs publicē savā mājaslapā www.dsiltumtikli.lv un Daugavpils pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv.

7.2. Saziņas dokuments ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad tas tiek publicēts Pasūtītāja mājaslapā www.dsiltumtikli.lv un Daugavpils pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv.

7.3. Papildus informāciju ieinteresētais Pretendents var pieprasīt ne vēlāk kā 6 (sešas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

7.4.	Iepirkumu komisija un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski. Mutiski sniegtā informācija iepirkuma procedūras ietvaros tās dalībniekiem nav saistoša.

7.5. Pretendents saziņas dokumentu nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: dsiltumtikli@apollo.lv vai faksa numuru: 654-07555 un/vai Pasūtītāja pasta adresi: PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401.

  - Saziņas dokumentā ietver iepirkuma nosaukumu.

  - Ja Pasūtītājs veic grozījumus iepirkuma dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem savā mājaslapā www.dsiltumtikli.lv un Daugavpils pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv, kurā ir pieejami šie dokumenti.

1.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

“Lokālās katlumājas “Kalkūni”, Ķieģeļu ielā 23, Daugavpilī pārbūve ar jauna katla uzstādīšanu”

- Pretendents:

  - Pretendenta nosaukums.

  - Rekvizīti.

- Kontaktpersona

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Tālrunis, fakss |  |
| Adrese |  |
| e-pasts |  |

- Ar šī piedāvājuma iesniegšanu    _______________________:

Pretendenta nosaukums

  - piesakās piedalīties iepirkumā “Lokālās katlumājas “Kalkūni”, Ķieģeļu ielā 23, Daugavpilī pārbūve ar jauna katla uzstādīšanu”;

  - apliecina to, ka uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk - SPSIL) 48.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

  - apliecina to, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

  - apņemas ievērot iepirkuma procedūras nosacījumus;

  - apliecina to, ka nodrošinās vismaz 24 (divdesmit četru) mēnešu ilgu garantiju veiktajiem darbiem un uzstādītajām iekārtām, ierīcēm;

  - apliecina to, ka ir iepazinies ar iepirkuma nolikumu un ka piedāvātā cena ir galīga un netiks grozīta līguma izpildes laikā;

  - apliecina to, ka piekrīt slēgt līgumu iepirkuma nolikuma 4.pielikumā noteiktajā redakcijā.

- Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies Līguma izpildi uzsākt ar Līguma noslēgšanas brīdi un veikt līdz tā izpildes nosacījumos noteiktam termiņam.

*Paraksta pretendenta paraksta tiesīgā persona vai pretendenta pilnvarotā persona

Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________

2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

IEPIRKUMAM

“LOKĀLĀS KATLUMĀJAS “KALKŪNI”, ĶIEĢEĻU IELĀ 23, DAUGAVPILĪ PĀRBŪVEI AR JAUNA

KATLA UZSTĀDĪŠANU”

| 1. | Tehniskā uzdevuma priekšmets |
| --- | --- |
| 1.1. | Izstrādāt tehnisko projektu jauna ūdens sildāmā katla ar 130±20 kW jaudu uz kokskaidu granulu kurināmā uzstādīšanai un kokskaidu granulu transportiera sistēmas rekonstrukcijai lokālajā katlumājā “Kalkūni”, Ķieģeļu ielā 23, Daugavpilī, veikt iekārtu piegādi un montāžu, pamata un palīgiekārtu palaišanas ieregulēšanas darbus un nodošanu ekspluatācijā. |
|  | Atbilstības parametri |
| 2.1. | Izvēlētajam katlam jāatbilst sekojošiem parametriem: |
|  | katla tips – ūdenssildāmais; |
|  | kurināmais - kokskaidu granulas; |
|  | nominālais siltumražīgums – 130±20 kW; |
|  | siltumģenerējošās iekārtas (ūdenssildāmā katla, ekonomaizera, u.c.) kopējais lietderības koeficients nevar būt zemāks par 90% iekārtas siltumražīguma regulēšanas diapazonā no 40%÷80%; |
|  | atgaitas ūdens temperatūra - +45÷+ 70 0C; |
|  | ūdens temperatūra katla ieejā - +65 - +70 0C; |
|  | ūdens maksimālā temperatūra katla izejā - +80 0C; |
|  | tīkla ūdens spiediens - līdz 6 Bar; |
|  | ūdens cirkulācija caur katlu ar tīkla sūkņiem, kuri uzstādīti katlumājā; |
|  | cauruļvadu noslēgarmatūra pie izejas un ieejas katlā – darba spiediens 10 Bar; |
|  | veikt visu kontrolmērījumu ierīču verificēšanu; |
|  | siltumražīguma regulēšanas robežas – 40% ÷ 100%; |
|  | skābekļa koncentrācijai dūmgāzēs jāatbilst katla iekārtas vai degļa izgatavotāja noteiktajām vērtībām. Ja tādas nav noteiktas, tām jābūt diapazonā no 6 līdz 11 tilpumprocentiem; |
|  | SO2 koncentrācija - līdz 2500 mg/nm3; |
|  | CO koncentrācija – 2000mg/nm3; |
|  | NOx koncentrācija – līdz 600 mg/nm3; |
|  | cietās daļiņas - 1000 mg/nm3; |
|  | katla iekārtas elektrisko pieslēgumu paredzēt no esošās jaudas sadales kopnēm; |
| 2.1.1. | Katla agregāta komplektācija: |
|  | katls – 1 gab.; |
|  | deglis - automātiskais ar frekvences pārveidotāja regulējamu ventilatora (ventilatoru) piedziņu – 1 gab; |
|  | kokskaidu granulu apgādes sistēma ar nepieciešamo patēriņa bunkuru, automātisku pelnu novadīšanas sistēmu (vēlams), degvirsmu automātisko attīrīšanas iekārtu (Pasūtītāja rīcībā ir gaisa kompresors), regulējošo un noslēgarmatūru un mērīšanas līdzekļiem – 1 kompl.; |
|  | tīkla ūdensvadi ar nepieciešamo regulējošo un noslēgarmatūru un mērīšanas līdzekļiem – 1 kompl.; |
|  | jaunā katla tīkla ūdens recirkulācijai izmantot esošos divus katlu recirkulācijas sūkņus; |
|  | dūmu novadīšanas sistēma – 1 kompl.; |
|  | spēka, vadības un automātikas skapji ar nepieciešamo aprīkojumu, spēka un vadības kabeļiem. |
| 2.1.2. | Ūdenssildāmā katla automatizētai vadības sistēmai, pamatojoties uz ciparu vadības programmatūru, jāizpilda sekojošas automātiskās darbības: Katla iekārtu tehnoloģiskās aizsardzības: sasniegta pieļaujamā temperatūra katla izejā; ūdens spiediens virs pieļaujamās robežas katla izejā; ūdens spiediens zem pieļaujamās robežas katla izejā; uzpildītā ūdens līmeņa pazemināšanās katlā; ūdens plūsma caur katlu zem pieļaujamās robežas; ūdens plūsmas neesamība katlā (katla recirkulācijas sūkņa bojājums); aizsardzības ķēžu bojājums, tai skaitā, barošanas sprieguma zudums; avārijas apturēšana ar pogas palīdzību; degļa avārija; ventilatora (dūmsūkņa) atslēgšanās; citas rūpnīcas - izgatavotājas paredzētās tehnoloģiskās aizsardzības. Katla kontūra un palīgiekārtu parametru attālināta kontrole: - ūdens temperatūra pēc katla; - ūdens temperatūra pirms katla (pirms recirkulācijas sūkņa); - ūdens temperatūra katla ieejā; - ūdens temperatūra katla izejā; - ūdens spiediens katla ieejā; - ūdens spiediens katla izejā; - granulu līmenis patēriņa bunkurā; - dūmgāzu temperatūra pirms dūmeņa; - skābekļa saturs dūmgāzēs pirms dūmeņa; - degļa slodze procentos; - retinājums dūmvadā pirms dūmeņa. 3. Katla iekārtas pilna distances vadība automātiskajā vai manuālajā režīmā; 4. Ūdens temperatūras regulēšanas režīmi - katla izejā vai tīklā; 5. Katla, degļa un palīgiekārtu avārijas un brīdinājuma signalizācija; 6. Tehnoloģisko parametru automātiska regulēšana; 7. Paredzēt jauno iekārtu darba pilnu automatizāciju un dispečerizāciju. Izvēloties iekārtas un programmēšanas nodrošinājumu, ņemt vērā jau esošo telemetrijas sistēmu (SCADA – Vijeo Citect 7). |
| 2.2. | Kokskaidu granulu transportiera sistēmas rekonstrukcijā paredzēt jauna atsevišķa transportiera atzarojuma ierīkošanu uz jauno katlu ar automātisku katla barošanas organizēšanu no jaunā katla patēriņa bunkura līmeņa devēja Paredzēt jaunajam apkures katlam atsevišķu kokskaidu granulu pieņemšanas, uzglabāšanas un padošanas sistēmas izbūvi; |
| 2.3. | Pēc iekārtu montāžas un ieregulēšanas darbu pabeigšanas veikt režīmu izmēģinājumu darbus ar atskaites sagatavošanu un režīmu kartes izstrādāšanu; |
| 2.4. | Temperatūru grafiks turpgaitas un atgaitas siltumtīklu cauruļvados uz PAS „Daugavpils siltumtīkli” piederības robežas (Pielikums Nr.1). |
|  | Gaisa vadu, dūmvadu izgatavošanas materiāliem jānodrošina ilgstošs šo posmu bezavārijas darbs. |
|  | Katlam kā kurināmais tiks izmantotas kokskaidu granulas: kokskaidu granulas izmērs ir 6 ÷ 8mm. Kurināmā kvalitāte ir atbilstoša standartiem ISO 589-81: ISO 1928-25: mitrums – līdz 7,4%; pelni ≤ 1,4%; degšanas siltums – 4200 ÷ 4500 Ccal/kg. |
| 3. | Iekārtu izvietojums |
| 3.2. | Katla agregāta un palīgiekārtu izvietošanu paredzēt esošā katla K-2 DKV 4-13 vietā asīs: ÷ un ÷ (esošā katla demontāžu veiks Pasūtītāja izvēlēts Uzņēmējs). |
| 3.3. | Katla turpgaitas un atgaitas tīkla ūdens cauruļvadus pievienot pie esošo katlu turpgaitas un atgaitas kolektoriem; |
| 3.4. | Jaunā katla dūmeju ierīkot esošo katlu kopējā dūmejā ar atsevišķa šībera ierīkošanu jaunajam katlam; |
| 3.5. | Prasības siltumizolācijai Uz cauruļvadiem, iekārtām, armatūras un flanču savienojumiem paredzēt siltumizolāciju, kura nodrošina temperatūru uz siltumizolētās konstrukcijas virsmas, kura atrodas telpas darba vai apkalpošanas zonā, ar siltumnesēja temperatūru zem 1000C - ne vairāk par 350 C (pie temperatūras telpā 250C); |
| 3.6. | Izvēloties katla un palīgiekārtu ievilkšanas vietu katlumājas ēkā, ņemt vērā attālumu starp nesošajām konstrukcijām un esošo iekārtu izvietojumu. |
| 3.7. | Darbu veikšanas laikā ņemt vērā LK2 “Kalkūni” pamat- un palīgiekārtu paralēlo ekspluatāciju. |
| 4. | Citi nosacījumi |
| 4.1. | Iekārtām jābūt СЄ sertifikātam. Piedāvājumā pievienot iekārtu atbilstības novērtēšanas dokumentus: ES apstiprinājuma sertifikāta kopiju un atbilstības deklarācijas kopiju. |
| 4.2. | Materiāli, izstrādājumi un iekārtu siltumizolācijas konstrukcijas nedrīkst saturēt azbestu. Cauruļvadiem un gāzejām jābūt metāla apvalkā. |
| 4.3. | Projektēšanu veikt stingrā saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem un tehniskajiem aktiem. |
| 4.4. | Pretendentam savā Piedāvājumā jāiekļauj detalizēts piedāvāto iekārtu un izstrādājumu apraksts, norādot tajā galvenos tehniskos parametrus, kas ļautu izvērtēt piedāvājuma atbilstību iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām. |
| 4.5. | Pretendentam savā Piedāvājumā jāiekļauj darbu izpildes grafiks. |
| 4.6. | PAS „Daugavpils siltumtīkli” pilnvaros Izpildītāju saņemt visu tehniskā projekta izstrādei nepieciešamo dokumentāciju, sniedzot visu nepieciešamo informāciju. |
| 4.7. | Visiem galvenajiem tehniskajiem risinājumiem jābūt rakstiski saskaņotiem ar PAS "Daugavpils siltumtīkli". Projekta dokumentāciju saskaņot ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” atbildīgajiem darbiniekiem. |
| 4.8. | Piegādātājs nodrošina objekta nodošanu ekspluatācijā. |
| 4.9. | Veikt visu nepieciešamo iegriezumu veikšanu esošajās komunikācijās ne vēlāk par 2019.gada 20.septembri. |
| 4.10. | Nodrošināt objekta nodošanu ekspluatācijā (t.sk. izpilddokumentācijas sagatavošanu), ne vēlāk par 2019.gada 20.decembri. |
| 4.11. | Papildus informācija un uzziņas pa tālruni 26352342. |

*Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona

Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________

Tehniskās specifikācijas Pielikums Nr.1

*Paraksta pretendenta paraksta tiesīgā persona vai pretendenta pilnvarotā persona

Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________

3.pielikums

Pretendenta finanŠu piedāvājums

IEPIRKUMAM

“Lokālās katlumājas “Kalkūni”, Ķieģeļu ielā 23, Daugavpilī pārbūve ar jauna katla uzstādīšanu”

| Nosaukums | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- |
| “Lokālās katlumājas “Kalkūni”, Ķieģeļu ielā 23, Daugavpilī pārbūve ar jauna katla uzstādīšanu” |  |

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.

Mēs saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt lētāko piedāvājumu vai vispār kādu no piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet.

*Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona

Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________

4.pielikums

Līgums

(projekts)

Daugavpilī					                                            2019.gada __. _______

Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas                              Nr.41503002945, tās _______________________ personā, kurš/a rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un

____________________________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, tās ________________________________ personā, kurš/a rīkojas uz ___________ pamata, turpmāk - IZPILDĪTĀJS, no otras puses, bet abi kopā tekstā - PUSES, saskaņā ar iepirkuma “Lokālās katlumājas “Kalkūni”, Ķieģeļu ielā 23, Daugavpilī pārbūve ar jauna katla uzstādīšanu”, identifikācijas Nr. DS/2019/20, rezultātiem noslēdza šo Līgumu par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas veikt lokālās katlumājas “Kalkūni, Ķieģeļu ielā 23, Daugavpilī pārbūvi ar jauna kokskaidu granulu katla uzstādīšanu       (turpmāk - DARBI) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

  - Līgumā paredzēto DARBU izpildes termiņš:

- Visu nepieciešamo iegriezumu esošajās komunikācijās veikšanas termiņš: ne vēlāk par 2019.gada 20.septembri;

- Objekta nodošanas ekspluatācijā termiņš: ne vēlāk par 2019.gada 20.decembri.

##### 2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Kopējā Līguma summa sastāda ___________ EUR (________________ eiro _____ centi), bez PVN (PVN piemērojams saskaņā ar normatīvajiem aktiem) saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (2.pielikums), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

  - PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt IZPILDĪTĀJAM Līguma summu ___________ EUR (________________________ eiro ___ centi) bez PVN (PVN piemērojams saskaņā ar normatīvajiem aktiem) apmērā 20 (divdesmit) bankas darba dienu laikā no abpusēji parakstīta DARBU nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas, pamatojoties uz IZPILDĪTĀJA izrakstīto faktūrrēķinu.

  - Samaksa tiek veikta ar pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norādīto norēķina kontu. Par samaksas dienu tiek uzskatīta maksājuma veikšanas diena IZPILDĪTĀJA bankā.

- Pasūtītāja pienākumi

  - Līdz DARBU uzsākšanai PASŪTĪTĀJS apņemas veikt pasākumus, kas nepieciešami IZPILDĪTĀJAM DARBU veikšanai, nodrošināt IZPILDĪTĀJA personālam savlaicīgu un brīvu piekļūšanu šajā Līgumā paredzēto DARBU veikšanas zonā, savlaicīgi likvidēt avārijas ārpus IZPILDĪTĀJA darbības zonas, kuras liedz normāli izpildīt DARBUS. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības atteikties no DARBU uzsākšanas vai apturēt to izpildi, ja DARBU izpildei nepieciešamie nosacījumi neatbilst IZPILDĪTĀJA prasībām.

  - Gadījumā, ja DARBI tiek apturēti PASŪTĪTĀJA vainas dēļ, PASŪTĪTĀJS uzņemas pilnu atbildību par DARBU apturēšanas iemesliem. Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJS apņemas veikt visus pasākumus, kas nepieciešami DARBU atsākšanai saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. Tādā gadījumā IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pagarināt DARBU izpildes termiņu uz laiku, kas būs nepieciešams DARBU apturošo problēmu novēršanai.

  - Laikā, kad IZPILDĪTĀJS veic DARBUS, PASŪTĪTĀJS apņemas pēc IZPILDĪTĀJA pieprasījuma sniegt IZPILDĪTĀJAM nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, kura nepieciešama šajā Līgumā noteikto DARBU veikšanai.

  - PASŪTĪTĀJS šajā Līgumā noteiktajā kārtībā apņemas pieņemt no IZPILDĪTĀJA izpildītos DARBUS un apmaksāt tos Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

  - Ja Līgums tiek priekšlaicīgi lauzts pēc PASŪTĪTĀJA iniciatīvas, PASŪTĪTĀJS norēķinās ar izpildītāju par faktiski izpildītajiem DARBIEM.

  - PASŪTĪTĀJS apņemas nodrošināt IZPILDĪTĀJA izmantojamo iekārtu, instrumentu un DARBU veikšanai paredzēto materiālu pagaidu glabāšanu telpās.

  - PASŪTĪTĀJA nozīmēts pārstāvis veic pastāvīgu IZPILDĪTĀJA veikto DARBU kvalitātes kontroli.

  - PASŪTĪTĀJS apņemas izskatīt visus IZPILDĪTĀJA iesniegumus un priekšlikumus, pieņemt lēmumus, darot tos zināmus IZPILDĪTĀJAM.

  - PASŪTĪTĀJS apņemas savlaicīgi likvidēt avārijas, kas rodas ārpus IZPILDĪTĀJA darbības zonas, kuras var kavēt DARBU izpildi.

  - Pēc DARBU pieņemšanas PASŪTĪTĀJS pilnā apjomā uzņemas atbildību par iekārtu saglabāšanu, kā arī par ekspluatācijas noteikumu ievērošanu.

## IZPILDĪTĀJA pienākumi

  - IZPILDĪTĀJS apņemas šajā Līgumā noteiktā termiņā veikt DARBUS pilnā apjomā un pienācīgā kvalitātē, kā arī bez papildus apmaksas novērst DARBU veikšanas laikā pieļautos  trūkumus un defektus, kurus konstatē PASŪTĪTĀJS.

  - IZPILDĪTĀJAM, veicot DARBUS PASŪTĪTĀJA objektā, ir pienākums ievērot drošības tehnikas, darba drošības, ugunsdrošības noteikumus, kā arī citus Latvijas Republikas un PASŪTĪTĀJA objektā darbojošos normatīvos aktus, kuri reglamentē šādu DARBU veikšanu.

  - IZPILDĪTĀJS ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par PASŪTĪTĀJAM vai trešajai personai nodarītajiem zaudējumiem sakarā ar to, ka nav savlaicīgi un pienācīgā kvalitātē veicis DARBUS, kā arī pieļāvis trūkumus un defektus, kā arī saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem apņemas novērst pieļautos trūkumus un defektus.

  - IZPILDĪTĀJAM ir tiesības uz papildus darbu izdevumu atlīdzināšanu, kuri tika veikti pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska pieprasījuma un nav paredzēti šī Līguma 1.1.punktā minētajā Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums).

  - IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs izbeigt DARBU veikšanu, ja PASŪTĪTĀJS nepilda savus pienākumus atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, 3 (trīs) darba dienas iepriekš brīdinot par to PASŪTĪTĀJU.

## DARBU NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

  - Izpildītie DARBI tiek nodoti PASŪTĪTĀJAM ar nodošanas - pieņemšanas aktu, kas tiek sastādīts 2 (divos) eksemplāros un iesniegts PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai. PASŪTĪTĀJAM 3 (triju) darba dienu laikā jāpārbauda izpildītie DARBI un jāparaksta akts vai jāsagatavo motivēts akta parakstīšanas atteikums.

  - Gadījumā, ja 3 (triju) darba dienu laikā pēc nodošanas - pieņemšanas akta iesniegšanas PASŪTĪTĀJAM tas netiek parakstīts vai netiek sniegts motivēts atteikums pieņemt veiktos DARBUS, veiktie DARBI tiek uzskatīti par pieņemtiem. Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJS sastāda vienpusēju aktu ar norādi, ka no PASŪTĪTĀJA puses piezīmju nav un iesniedz akta kopiju PASŪTĪTĀJAM.

  - Ja PASŪTĪTĀJS rakstiski motivē atteikumu pieņemt veiktos DARBUS, PUSES sastāda defektu novēršanas aktu, kurā saraksta veidā uzrāda DARBUS, kas jāizpilda līdz galam vai novēršamos izpildīto DARBU trūkumus, norādot to izpildes/novēršanas termiņus. Rakstiskajā atteikumā nosaka akta sastādīšanas datumu un laiku, lai varētu ierasties IZPILDĪTĀJA pārstāvis, bet ne ilgāk kā 48 (četrdesmit astoņas) stundas no rakstiska atteikuma saņemšanas. IZPILDĪTĀJS uz šajā punktā minētā akta pamata novērš atklātos trūkumus par saviem līdzekļiem un uz sava rēķina un pēc to veikšanas PASŪTĪTĀJS pieņem tos ar nodošanas - pieņemšanas aktu.

  - Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nepiedalās augstāk minētā defektu novēršanas akta sastādīšanā vai neparaksta to 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, tiek uzskatīts, ka IZPILDĪTĀJS ir pieņēmis defektus un apņemas uzsākt defektu novēršanu. Ja PUSES  nepanāk vienošanos par izpildīto DARBU nepilnību būtību, ieinteresētā PUSE, rakstiski paziņojot pretējai PUSEI, strīda izšķiršanai ir tiesīga pieaicināt neatkarīgus ekspertus.

  - DARBU nodošanas - pieņemšanas akts pēc tā parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - DARBU pirmstermiņa izpildes gadījumā PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieņemt izpildītos DARBUS un apmaksāt tos saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

6. GARANTIJAS

6.1. Garantijas termiņš IZPILDĪTĀJA veiktajiem DARBIEM un uzstādītajām ierīcēm, iekārtām ir 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no izpildīto DARBU nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, ar nosacījumu, ka PASŪTĪTĀJS ievēro ekspluatācijas noteikumus.

6.2. Pēc DARBU pabeigšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz izpildīto DARBU garantijas laika nodrošinājumu/apdrošinājumu 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas.

7. Force Majeure

7.1.  PUSES nav pakļautas zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta Force Majeure gadījumā. Šī panta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā PUSE ir nokavējusi saistību izpildi.

7.2.  Šajā pantā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko attiecīgā PUSE nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē PUŠU iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo.

7.3.  Par Force Majeure apstākļu iestāšanos 3 (triju) dienu laikā rakstiski jāinformē otra PUSE.

##### PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA

8.1. Strīdus, kas rodas starp PUSĒM Līguma izpildes laikā, PUSES risina savstarpēju pārrunu ceļā, savukārt, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā, strīdus izšķir tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

8.2. Līguma saistību neizpildes, pārkāpšanas gadījumā vai gadījumā, ja tiek radīti zaudējumi     	otrai PUSEI, vainīgā PUSE atlīdzina otrai PUSEI radušos zaudējumus pilnā apmērā.

8.3. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par DARBU izpildes kvalitāti un termiņiem, kas tam uzdoti saskaņā ar šo Līgumu. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS savas vainas dēļ nokavē DARBU izpildes termiņu, tas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no kopējās Līguma summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā                 10 (desmit) % no Līguma summas.

8.4. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nokavē DARBU apmaksas termiņu, bet ir pieņēmis DARBUS,         tad PASŪTĪTĀJS maksā līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no neapmaksātās summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no Līguma summas. Par līgumsodu IZPILDĪTĀJS izraksta atsevišķu rēķinu.

8.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no uzņemto saistību izpildes.

- Līguma darbības termiņš, tā grozīšana un laušana

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas datumu un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei. Līguma darbības termiņš iekļauj sevī garantijas termiņu uz veiktajiem DARBIEM un uzstādītajām iekārtām, ierīcēm.

  - Pirms termiņa vienpusējā kārtībā šo Līgumu viena no PUSĒM var lauzt tikai gadījumos, kuri paredzēti šajā Līgumā un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

  - Šis Līgums var tikt grozīts, papildināts vai lauzts pēc PUŠU vienošanās rakstiskā formā, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par šī Līguma noteikumiem. Jebkuri šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir jānoformē rakstveidā, tie ir jāparaksta līgumslēdzējām PUSĒM, jāpievieno šim Līgumam, un tie ir uzskatāmi par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Līguma slēdzējpušu reorganizācija, kā arī to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai.

  - PASŪTĪTĀJS var lauzt Līgumu vienpusēji, brīdinot par to 7 (septiņas) dienas iepriekš IZPILDĪTĀJU, ja IZPILDĪTĀJS neievēro šī Līguma nosacījumus.

  - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā minētajos gadījumos.

# BEIGU NOSACĪJUMI

# 10.1. Visi šī Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

# 10.2. Līgumā un tā pielikumos minētā informācija bez atsevišķas PUŠU rakstiskas vienošanās par informācijas atklātumu nevar būt nodota jebkādā veidā trešajām personām.

10.3. PUSES nav tiesīgas šajā Līgumā noteiktās saistības nodot izpildei trešajām personām bez otras PUSES rakstiskas piekrišanas.

10.4. PUSES piekrīt visiem šī Līguma punktiem, ko apstiprina, parakstot to.

10.5. Šis Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz ___ (_____) lapām 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai PUSEI.

- PUŠU REKVIZĪTI, PARAKSTI

| PASŪTĪTĀJS: Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” Vienotais reģistrācijas Nr.41503002945 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, Latvija Norēķinu konts: Luminor Bank AS Latvijas filiāle bankas kods NDEALV2X Nr. LV87NDEA0000082040907 Tālr. 6540 7533, fakss 654 07555 e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv __________________ (V.Uzvārds) (paraksts) | IZPILDĪTĀJS: __________________ (V.Uzvārds) (paraksts) |
| --- | --- |

# Text boxes

4

5

C

A/B