SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS.

Projekta pasūtītājs : PAS „Daugavpils siltumtīkli”

reģ. Nr. LV41503002945

Projekts              Esošo iekārtu apkalpošanas laukumu pie deaeratora un pie katla Nr.1 atjaunošana 18.novembra ielā 2, Daugavpilī.

Projektā sastāvā paredzēts divas apkalpošanas laukumu pie deaeratora un vienu pie katla Nr. 1 remonts. Laukumu izvietojums skatīt uz AR-2.

Laukuma Nr. 1 paredzēts esoša betona segumu un metāla sijas demontāžu sakāra ar neapmierinošu to stāvokli. Pēc demontāžas darbiem nepieciešams uzstādīt jaunas metāla sijas un ierievotais tērauds b=6.0mm saskaņa ar rasējumiem.

Laukuma Nr.2 un Nr.3 paredzēts tikai esoša betona segumu demontāža un ierievota tērauda montāža.

Esošas metāla konstrukcijas nepieciešams apstrādāt pretkorozijas sastāviem saskaņa ar ISO 8501-1un nepieciešams ievest  metāla kopturi, lai izpildīt ierievota tērauda segumu ieklāšanu.

Sastadīja:                                                                      Aleksandrs Bogdanovs

(sert. Nr. 3-01460)