|  | Tehniskā specifikācija | 1.3-17.FORM.54.v1 No 05.01.2015. Lpp.1. no 1 |
| --- | --- | --- |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

TELESKOPISKĀ IEKRĀVĒJA IEGĀDEI

| 1. | Tehniskās specifikācijas priekšmets |
| --- | --- |
| 1.1. | Viena lietota teleskopiskā iekrāvēja pārdošana un piegāde pašvaldības akciju sabiedrībai “Daugavpils siltumtīkli” atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām. |
| 1.2. | Teleskopiskā iekrāvēja izmantošanas mērķis: koksnes šķeldas kraušana-stumšana. |
| 1.3. | Teleskopiskā iekrāvēja piegādes adrese: 18.novembra iela 2, Daugavpils. |
| 2. | Teleskopiskā iekrāvēja tehniskie parametri |
| 2.1. | Izlaiduma gads – ne vēlāk kā 2012.gads. |
| 2.2. | Dzinēja jauda – vismaz 50kW |
| 2.3. | Kravas pacelšanas augstums ne mazāks par 5,5m |
| 2.4. | Kravas horizontālās izbīdes attālums – ne mazāks par 3,0m |
| 2.5. | Celtspēja maksimālajā augstumā – ne mazākā par 1700kg |
| 2.6. | Iekrāvēja svars – ne mazāks par 4700kg |
| 3. | Īpašie nosacījumi |
| 3.1. | Savā piedāvājumā Piegādātājam jānorāda nākamās piedāvājamā teleskopiskā iekrāvēja tehniskās apskates datums. |
| 3.2. | Piedāvājumam jāpievieno visus Piegādātāja rīcībā esošos dokumentus par piedāvājamā teleskopiskā iekrāvēja tehnisko apkopju veikšanu un citus dokumentus, kas apliecina un kas attiecas uz piedāvājamā teleskopiskā iekrāvēja tehnisko stāvokli. |
| 3.3. | Piedāvājumā jānorāda piedāvājamā teleskopiskā iekrāvēja motorstundu skaits uz piedāvājuma iesniegšanas dienu. |
| 4. | Citi nosacījumi |
| 4.1. | Ar teleskopiskā iekrāvēja traktora reģistrāciju CSDD uz pašvaldības akciju sabiedrības “Daugavpils siltumtīkli” vārda saistītās izmaksas apmaksās pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli”. |
| 4.2. | Teleskopiskā iekrāvēja piegādes termiņš – ne vēlāk kā 2021.gada 11.oktobrī. |