Tehniskā specifikācija

tirgus izpētei „LED ielas gaismekļu un stabu piegāde”:

| 1. | Tehniskās specifikācijas priekšmets |
| --- | --- |
| 1.1. | Piegādāt LED ielu gaismekļus un balstus saskaņā ar tehniskā specifikācijas prasībām. |
| 2. | Atbilstības parametri |
| 2.1. | Kopējais piegādājamo LED ielas gaismekļu skaits - 88; |
| 2.2. | Gaismekļu korpusa materiāls - alumīnijs; |
| 2.3. | LED gaismekļu tips: dimmējams, komplektā ar iebūvētu dimmeru; |
| 2.4. | Dimmera tips: ADIM (Driver with autonomous two-level dimming); |
| 2.5. | Darba temperatūra: -25 līdz +50°c; |
| 2.6. | Aizsardzības klase (IP): IP65; |
| 2.7. | Gaismekļa gaismas atdeve: vismaz 10000 lm; |
| 2.8. | Enerģijas patēriņš : ne vairāk par 100 W; |
| 2.9. | Gaismas temperatūra: ne augstāka par 4000 K; |
| 2.10. | Enerģijas klase: ne zemāka par A++; |
| 2.11. | Apgaismes leņķis: vismaz 1100; |
| 2.12. | Barošanas spriegums: 220 VAC; |
| 2.13. | Kopējais piegādājamo apgaismojuma stabu komplektu skaits - 17; |
| 2.14. | Stabu komplekta sastāvs: stabs, pamats, blīve, L-veida konsole, balstu pieslēgšanas spaile; |
| 2.15. | Stabu un konsoles materiāls: galvanizēts tērauds; |
| 2.16. | Staba augstums: vismaz 6 m; |
| 2.17. | Piedāvājamo stabu konsolēm jābūt derīgām piegādājamo LED gaismekļu uzstādīšanai. |
| 3. | Citi nosacījumi |
| 3.1. | Piegādi veikt saskaņā ar noslēgto līgumu 1 (viena) mēneša laikā no līguma parakstīšanas brīža. Piegādes vieta: 18.novembra ielā 2, Daugavpilī. |
| 3.2. | Izstrādājumiem jābūt СE sertifikātam. Piedāvājumā pievienot informāciju par izstrādājumu ražotāju, kodu un detalizētu aprakstu, kas ļautu izvērtēt piedāvājuma atbilstību iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām. |
| 3.3. | Piegādājamo LED ielas gaismekļu garantijas termiņš - vismaz 60 mēneši, apgaismojuma stabu komplektu garantijas termiņš - vismaz 24 mēneši. |